## Slide 1
РШХ | Ростовская школа хирургии
Ростовский государственный медицинский университет
ХИРУРГИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ (РАЗЪЕДИНЯЮЩИЕ ТКАНИ)

## Slide 2
Все хирургические инструменты подразделяют на общие и специальные.
Общехирургические инструменты применяются при оперативных вмешательствах в любых анатомических областях.
Специальные хирургические инструменты, как правило, являются инструментами такого же предназначения, что и общехирургические, но разработаны для выполнения операций в «узких» областях хирургии.
Основные инструменты для разъединения тканей – режущие.

## Slide 3
СКАЛЬПЕЛЬ
Хирургический инструмент с острой заточкой, применяемый для разъединения мягких тканей
.
Скальпель имеет ручку и лезвие; на лезвии различают острие, спинку и брюшко.
Брюшистый скальпель применяют для производства длинных линейных разрезов на поверхности тела, остроконечный - для глубоких разрезов и проколов.
Брюшистый
Остроконечный

## Slide 4
ХИРУРГИЧЕСКИЙ НОЖ
Инструмент с острой заточкой, предназначенный для разъединения мягких тканей при ампутациях, оперативных доступах к органам грудной полости и прочее. Разрез, сделанный острым ножом, менее болезненный и лучше заживляется.
Нож ампутационный предназначен для рассечения мягких тканей при ампутациях конечностей.
Нож резекционный предназначен для рассечения плотных тканей (небольших костей, чаще фаланг) при ампутациях кисти и стопы, а также при костно-пластических операциях (резекция сустава).
Нож хрящевой предназначен для разъединения реберных хрящей и грудины, а также фиброзно-измененных тканей.
Малый ампутационный нож
Резекционный нож
Хрящевой нож

## Slide 5
ХИРУРГИЧЕСКИЕ НОЖНИЦЫ
Инструменты с острой заточкой, имеющие два лезвия, рассекающие ткани при встречном движении.
Тупоконечные ножницы прямые и изогнутые (Купера) наиболее часто употребляются хирургами для разъединения тканей, как на поверхности, так и в глубине раны. Могут использоваться для разрезания марли.
Изогнутые ножницы применяются для разъединения спаек в плевральной полости или отделения органов от связок в брюшной полости. Используются также для подравнивания концов лигатур при закрытии кожной раны.
Остроконечные ножницы прямые и изогнутые применяются в случаях, когда перед производством разреза необходимо вначале проколоть ткань.

## Slide 6
ХИРУРГИЧЕСКИЕ ПИЛЫ
В хирургии пилы применяют для пересечения костей, которые различают трех основных видов: листовая пила, дуговая пила и пила Джильи, выполненная в виде «острой» проволоки, скрученной в спираль.
Дуговая пила
Листовая пила
Пила Джильи

## Slide 7
ХИРУРГИЧЕСКИЕ КУСАЧКИ
Применяют для перекусывания костей. К инструментам этой категории относят костные щипцы Люэра, Листона и Дальгрена, реберные ножницы Дуайена.
Реберные ножницы Дуайена
Щипцы Люэра
Щипцы Листона
Щипцы Дальгрена